Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПАДАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Положение

о территориальном планировании

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Формат карты | Масштаб | Гриф Секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию и Положение о территориальном планировании |
| 1 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границ населенных пунктов Паданского сельского поселения | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы с. Паданы | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Ахвенламби | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Евгора | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Погост | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 6 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Сельги | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 7 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Терманы | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 8 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Юккогуба | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 9 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Венгигора | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 10 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы д. Маслозеро | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 11 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы д. Сяргозеро | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 12 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Шалговаара | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 13 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы д. Шалговаара | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Паданском сельском поселении | печатная версия | 1:100000 | н/с |

Оглавление

Введение	4

I. Объекты местного значения Паданского сельского поселения	7

1.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	7

1.2. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли	7

1.3. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	8

II. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Паданского сельского поселения объектов местного значения Медвежьегорского муниципального района	10

2.1. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области образования	10

2.2. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в физической культуры и спорта	10

2.3. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области утилизации твердых отходов	11

2.4. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области организации транспортного обслуживания населения	11

III. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Паданского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	12

3.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Паданского сельского поселения	12

3.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Паданского сельского поселения	12

IV. Параметры функциональных зон на территории Паданского сельского поселения	13

# Введение

- Общие сведения о Паданском сельском поселении Медвежьегорского муниципального района республики Карелия

| Расположение |
| --- |
| 1 | Наименование | Паданского сельское поселение |
| 2 | Расположение | Медвежьегорский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | с. Паданы, п. Ахвенламби, д. Терманы, д. Венгигора, д. Маслозеро, п. Шалговаара, д. Шалговаара, д. Сяргозеро. Относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325: д. Евгора, д. Погост, д. Юккогуба, д. Сельги |
| 4 | Административный центр | с. Паданы |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Медвежьегорск | 95 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 240 км |
| Население |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 2324 чел |
| 2 | с. Паданы | 1185 чел |
| 3 | п. Ахвенламби | 210 чел |
| 4 | д. Терманы | 21 чел |
| 5 | д. Венгигора | 11 чел |
| 6 | д. Маслозеро | 318 чел |
| 7 | п. Шалговаара | 324 чел |
| 8 | д. Шалговаара | 12 чел |
| 9 | д. Сяргозеро | 19 чел |
| 10 | п. Евгора | 90 чел |
| 11 | д. Погост | 4 чел |
| 12 | д.Юккогуба | 0 чел |
| 13 | д.Сельги | 130 чел |
| Территория |
| 1 | Площадь в существующих границах | 418724 га |
| Климат |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -45 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +35 °С |
| 4 | Расчетные температуры для проектирования отопления | -31°С |
| 5 | Годовое количество осадков (мм) | 547 |
| 6 | Годовая относительная влажность воздуха (%) | 79 |
| 7 | Высота снежного покрова (см) | 73 |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | 122 дня |
| 9 | Продолжительность отопительного периода | 250 дней |
| 10 | Средняя скорость ветра | 4 м/сек |
| Рельеф |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 30-250 метров |

- Генеральный план Паданского сельского поселения

Генеральный план Паданского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Паданского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Паданского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Паданского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Паданского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Паданского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Паданского сельского поселения.

# I. Объекты местного значения Паданского сельского поселения

### 1.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Шалговаара | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Зона детских и спортивных площадок | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 | Строительство детских и спортивных площадок | с.Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Зона детских и спортивных площадок | Предложение настоящего генерального плана |

### 1.2. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | с. Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 1.3. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2032 года |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке п.Венгигора | п.Венгигора | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке д.Юккогуба | д.Юккогуба | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 3 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке с.Паданы | с.Паданы | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 4 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке п.Евгора | п.Евгора | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 5 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке д.Сельги | д.Сельги | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 6 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке д.Погост | д.Погост | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |
| 7 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке д.Терманы | д.Терманы | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |

# II. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Паданского сельского поселения объектов местного значения Медвежьегорского муниципального района

### 2.1. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2032 года |
| 1 | Строительство школы-интерната | с. Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 2.2. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство ФОКа | с. Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 2.3. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области утилизации твердых отходов

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Переоборудование свалок ТБО в полигоны | с. Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона спецназначения | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 2.4. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Паданского сельского поселения в области организации транспортного обслуживания населения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство причала | с. Паданы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |
| III. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Паданского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия |
| 3.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Паданского сельского поселения |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Сведения о программах социально-экономического развития, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, в которых задействован объект регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство мостового перехода через ручей на км 45 автодороги Чебино-Паданы-Шалговаара-Маслозеро | Медвежьегорский район – Паданское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Линейный объект | .Схема территориального планирования Республики Карелия |
| 3.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Паданского сельского поселения |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Сведения о программах социально-экономического развития, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, в которых задействован объект регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство газопроводов-отводов Ø159мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на п. Суккозеро | Сегежский район – Поповпорожское с.п.; Медвежьегорский район – Паданское с.п., Чебинское с.п., Пиндушское г.п.; Муезерский район – Суккозерское с.п. | Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Линейный объект | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

# IV. Параметры функциональных зон на территории Паданского сельского поселения

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика зоны | Параметры разрешенного использования территории зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |
| 1 | Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | Предназначена для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки, а также предприятий и учреждений обслуживания | Индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты охраны общественного порядка |
|  |  |  |  | Объекты органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты, объекты страхования, пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, парки, бульвары |
| 2 | Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в историческом поселении | Предназначена для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | Индивидуальные жилые дома (в соответствии с проектом охранных зон, либо по согласованию с Министерством культуры Республики Карелия) |
| 3 | Ж-2 | Зона среднеэтажной жилой застройки | Предназначена для существующей и проектируемой секционной жилой застройки, а также предприятий и учреждений обслуживания | Малоэтажные жилые дома |
|  |  |  |  | Многоквартирные жилые дома средней этажности |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты охраны общественного порядка |
|  |  |  |  | Объекты органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты, объекты страхования, пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, парки, бульвары |
| Общественно-деловые зоны |
| 1 | ОД | Зона общественно-деловой застройки | Предназначена для размещения объектов торгового, делового, общественного, развлекательного, медицинского назначения | Государственные административно-управленческие объекты и некоммерческие организации, не связанные с проживанием населения |
|  |  |  |  | Органы местного самоуправления и некоммерческие организации связанные с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли |
|  |  |  |  | Объекты общественного питания |
|  |  |  |  | Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты среднего специального образования |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования. |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, не связанные с проживанием населения |
|  |  |  |  | Комплексы аттракционов, луна-парков |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты |
|  |  |  |  | Коммерческие объекты, связанные с проживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. объектов). |
|  |  |  |  | Коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения (бизнес-центры; отдельные офисы различных фирм, компаний и других т.п. объектов) |
|  |  |  |  | Объекты оптовой торговли |
|  |  |  |  | Культовые объекты |
|  |  |  |  | Объекты страхования |
|  |  |  |  | Объекты пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Гостиницы |
|  |  |  |  | Офисы |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, бульвары |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпидемиологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и др. подобных объектов |
|  |  |  |  | Объекты социального обеспечения |
|  |  |  |  | Ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных |
|  |  |  |  | Агентства по обслуживанию пассажиров |
|  |  |  |  | Многоэтажные наземные и подземные гаражи |
|  |  |  |  | Гаражи для автотранспорта инвалидов |
|  |  |  |  | Стоянки общественного транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси) |
| 2 | ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории исторического поселения | Предназначена для размещения объектов торгового, туристического, делового, общественного, развлекательного, медицинского назначения | Туристические объекты* |
|  |  |  |  | Объекты торговли* |
|  |  |  |  | Офисы* |
|  |  |  |  | Медицинские объекты* |
|  |  |  |  | Развлекательные объекты* |
|  |  |  |  | * В соответствии с проектом охранных зон и по согласованию с Министерством культуры Республики Карелия |
| Зоны объектов культурного наследия |
| 1 | КН | Зона объектов культурного наследия | Предназначена для существующих и вновь выявленных объектов культурного наследия | Существующие и выявленные объекты культурного наследия (любое строительство и реконструкции по согласованию с министерством культуры Республики Карелия) |
| Производственные и коммунально-складские-зоны |
| 1 | П-3 | Зона производственной и коммунально-складской застройки 4 класса опасности* | Предназначена для предприятий и объектов 4 класса санитарной опасности* с СЗЗ – 100 метров. | Производственные и складские объекты до 4 класса опасности* |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
| 2 | П-4 | Зона производственной и коммунально-складской застройки 5 класса опасности* | Предназначена для предприятий и объектов 5 класса санитарной опасности* с СЗЗ – 50 метров. | Производственные и складские объекты до 5 класса опасности* |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
| 3 | П-5К | Зона производственной и коммунально-складской застройки без класса опасности на территории выявленных исторических поселений | Предназначена для предприятий и объектов не имеющих класса санитарной опасности на территории объектов культурного наследия | Производственные и складские объекты не имеющие класса опасности |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта* |
|  |  |  |  | *в соответствии с проектом охранных зон, либо по согласованию с Министерством культуры Республики Карелия |
| 4 | П-5 | Зона производственной и коммунально-складской застройки без класса опасности | Предназначена для предприятий и объектов не имеющих класса санитарной опасности на территории объектов культурного наследия | Производственные и складские объекты не имеющие класса опасности |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта* |
| 5 | П-6 | Зона земель промышленности транспорта, энергетики за пределами населенных пунктов | Предназначена для предприятий и объектов в сере промышленности, транспорта, жкх, энергетики | Производственные и складские объекты |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
|  |  |  |  | Объекты энергоснабжения |
| *Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” |
| Зоны спецназначения |
| 1 | СН-1 | Зона кладбищ | Предназначена для кладбищ, мест захоронения | Кладбища открытые и закрытые |
| 2 | СН-2 | Зона озеленения специального назначения | Предназначена для озеленения территории санитарно-защитных зон | Зеленые насаждения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
| 3 | СН-3 | Зона полигонов ТБО | Предназначена для Полигонов ТБО и мест захоронения отходов | Полигоны ТБО, свалки, места захоронения отходов |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 1 | СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | Предназначена для территорий сельскохозяйственного использования внутри населенных пунктов | Огороды, личные подсобные хозяйства, садоводства (без права застройки) |
| 2 | СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | Предназначена для территорий сельскохозяйственного использования внутри исторических поселений (населенных пунктов) | Огороды, личные подсобные хозяйства, садоводства (без права застройки) |
| 3 | СХ-2 | Зона сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов | Предназначена для территорий сельскохозяйственного за границами населенных пунктов | Огороды, личные подсобные хозяйства, садоводства, крестьянские фермерские хозяйства, фермы, хозяйственные дворы |
| Рекреационные зоны |
| 1 | Р-1 | Зеленая зона | Предназначена для зеленых насаждений общего пользования | Озелененные территории внутри населенных пунктов |
| 2 | Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | Предназначена для зеленых насаждений общего пользования на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | Озелененные территории внутри населенных пунктов |
| 3 | Р-2 | Зона лесов гослесфонда | Предназначена для лесов гослесфонда | Леса и лесные территории |
| 4 | Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | Предназначена для детских и спортивных площадок | Детские и спортивные площадки |
| 5 | Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | Предназначена для объектов туризма и отдыха | Туристические базы, гостевые дома, кемпинги, детские лагеря, гостиницы, музеи |
| Земли водного фонда |
| 1 | Н-1 | Зона земель водного фонда | Водные объекты | Реки, ручьи, озера |